Сравнительные технические характеристики аппаратов

| 1.Система подачи продукта в подающий бункер |
| --- |
| ПИТПАК Ж | Прочие |
| Подача продукта в бункер происходит снизу (в продукт). Продукт меньше пенится, за счет чего повышается точность дозирования. Продукт меньше насыщается воздухом, что увеличивает сроки хранения продукта | Подача продукта происходит сверху: струя льётся на продукт, находящийся внизу бункера и вспенивает его, за счет чего происходит уменьшение точности дозирования. Насыщение продукта воздухом способствует его быстрому прокисанию. |
| 2. Контроль заполнения продукта в подающем бункере |
| Уровень продукта в бункере поддерживается контроллером с помощью датчика уровня продукта. Выдаются сигналы на открытие/закрытие входного пневмоклапана или включение/отключение подающего насоса. | Контроль заполнения поплавочный - клапан. (как в системе сливного бочка). Возможность перелива и потери продукта. Нет управления подающим насосом. |
| 3. Дозирование продукта. |
| Объемно-поршневое по принципу поршневого насоса. Клапаны поворотного типа с пневмоприводом. Можно фасовать йогурты с кусочками фруктов. Контроллер управляет задержками открытия/закрытия клапанов. Более высокая точность дозирования. Шире диапазон фасуемых продуктов | Объемно-поршневое. Клапаны пружинного типа. Нет четкого открытия/закрытия клапанов, что влияет на точность дозирования. Нельзя фасовать йогурты с кусочками фруктов. Пружины необходимо подбирать под продукт. |
| 4.Система протяжки пленки. |
| Пленка протягивается посредством поперечных губок. Для уменьшения нагрузки на пленку и поперечный шов, установлен двигатель принудительной размотки пленки, что значительно улучшает процесс запайки поперечного шва. | Протяжка пленки производится сварочными губками без принудительной размотки рулона. Нагрузка ложится на место сваривания, что ухудшает качество поперечных сварных швов |
| 5. Сварные губки. |
| А) Нагрев сварных губок управляется контроллером «Резистрон», который регулирует мощность сварного импульса, температуру сварки и остывания шва в зависимости от внешних факторов (перепад температуры окружающей среды, температуры продукта). Резистрон, также стабилизирует перепады напряжения, тока в сети. Б) Время сварки, время остывания, температура нагрева губок, устанавливается на ЖК дисплее. В результате брак минимален. В) Большие возможности регулировки параметров сварки. Нагрев губок можно производить до их смыкания, что увеличивает производительность и улучшает качество сварных швов. г) Точное, стабильное поддержание параметров сварки, щадящий нагрев увеличивают срок службы нагревательных элементов. Качество и надежность сварных швов в первую очередь определяют уровень брака, потерь продуктов и упаковочных материалов | Ограниченные возможности регулирования параметров сварки (по температуре). Нет регулировки и поддержания температуры сварочных губок Отсутствует система стабилизации качества сварных швов от перепадов электропитания, внешней температуры. Нагревательные элементы сварных губок имеют малый ресурс, необходима их частая замена |
| 6. Система пеногашения и фильтрации. |
| Автомат оснащен эффективной системой пеногашения и фильтрации продукта, установленной в продуктовой трубе. Уменьшение количества пены влияет точность дозирования и сроки хранения продукта. Фильтрация продукта исключает попадание в пакет посторонних частиц. | Аналогичные устройства отсутствуют |
| 7.Вакуумирование пакета. |
| Аппарат снабжен эжектором для вакуумирования пакета. Расход воздуха компрессором 350л/мин. Экономия затрат на электроэнергию только на сжатый воздух составляет 5кВт*час. (5кВт х 8час х 22дня х 12 мес.) х 4руб.=42 240р в год. | Расход воздуха компрессором 1000л/мин. Вакууимирование влияет на разброс дозы и на усилие протяжки пленки, необходимо постоянно настраивать. |
| 8. Датер |
| Печать даты термотрансферным принтером в любом месте пакета. Черный цвет. Отчетливый оттиск, хорошо видно на пакете. | Термотиснение. Плохая видимость. Опасность повреждения герметичности пакета. Только рядом с вертикальным швом |
| 9. Система смены пленки. |
| При смене рулона с пленкой можно склеить скотчем след. Пленку и продолжить работу, что позволяет полностью исключить потерю пленки и сэкономить во времени. Размотка пленки осуществляется отдельным двигателем. Экономия пленки и времени. | При смене пленки нужно полностью заправлять пленку в воротник и далее по трубе. Потери в пленке и во времени. |
| 10. Система мойки дозатора. |
| Автомат оснащен устройством автоматической мойки дозатора, применяемым на предприятиях пищевой промышленности. | Полностью разбирается автомат для промывки (это время, износ оборудования, труд, потери). |
| 11. Система управления |
| Контроллер, панель оператора с жидкокристаллическим дисплеем и мембранной клавиатурой, контроллеры «Резистрон» сварочных узлов. Информация на русском языке, легкое изменение параметров, диагностика. | Упрощенный контроллер, отсутствие монитора, сложная процедура изменения параметров. |

Исполнительный директор

ООО «Урал Упак Инжиниринг»                    				                  Сатыев М.А.

8(347)246-17-33

Расчет экономии электроэнергии:

- За 1час работы разница в расходе воздуха составляет:  1000л/мин х 60мин - 350л/мин х 60 мин =39 000 литров =39 куб.м

- Для производства 39 куб.м сжатого воздуха компрессору К30 (мощностью 11 квт и производительностью 1,26 куб.м/мин) необходимо: 39 /1,26 = 30,95 мин = 0,52 час.

- При этом расход электроэнергии компрессором составит: 11квт х 0,52 час = 5,67 квт*час.