|  | Коммерческое предложение от 20.07.2017г. |
| --- | --- |
| От кого: | Менеджера отдела оборудования |
|  | Куимова Дмитрия Николаевича |
|  | ООО «Урал Упак Инжиниринг» 450112, г. Уфа, Запотоцкого 10 | Т М E | 8(347) 246 17 33 8 927 9 555 221 oborudovanie@uralupak.ru |
| Автоматический укладчик SPT-25 |
| Описание Технические характеристики Стоимость и условия оплаты |

Автоматический укладчик SPT-25

Описание

Машина SPT-25 предназначена для групповой укладки продукции в сформированные гофрокороба различных форматов. 
        Укладчик может интегрироваться в состав автоматической линии по фасовке и упаковке продукта полного цикла. 
         Детали и узлы, контактирующие с продуктом, изготовлены из коррозионностойких материалов, предназначенных для пищевой промышленности. 
         Укладчик автоматически выполняет следующие операции: 
- подача продукта на транспортер формирования блоков; 
- формирование блока продукта на узле укладки; 
- подача сформированного гофрокороба на узел укладки; 
- гравитационный узел выполняет укладку блока продукта в гофрокороб; 
- гофрокороб с продуктом выводится из машины и направляется далее по технологической цепочке.

Технические характеристики

| Производительность до, кор/мин | 25 |
| --- | --- |
| Кинематическая производительность по продукту (макс), шт/мин | 300 |
| Тип коробов | American case |
| Вид загружающего элемента | Подающий конвейер или ручная загрузка |
| Тип загрузки | Вертикальный |
| Размеры блока продукта (длина), мм | От 170 до 390 |
| Размеры блока продукта (ширина), мм | От 140 до 290 |
| Размеры блока продукта (высота), мм | От 30 до 180 |
| Размеры гофрокороба (длина), мм | От 180 до 400 |
| Размеры гофрокороба (ширина), мм | От 150 до 300 |
| Размеры гофрокороба (высота), мм | От 95 до 190 |
| Подключение машины, В (Гц) | 380 (50) |
| Установленная мощность, кВт | 0,95 |
| Потребление сжатого воздуха, л/мин | 50 |
| Габаритные размеры аппарата, мм | 2800х700х520 |
| Вес аппарата, не более, кг | 520 |

Видео работы машины: https://www.youtube.com/watch?v=hDlRaUF80aU

Стоимость и условия поставки:

| Наименование | Цена, руб., с НДС |
| --- | --- |
| Автоматический укладчик SPT-25 | 1 380 000 |

Срок изготовления: 40-50 рабочих дней.

Проведение пусконаладочных работ и обучение персонала - 5% от стоимости оборудования. Гарантия: 12 месяцев.

С уважением,

Менеджер отдела оборудования							Куимов Дмитрий

+7 927 9 555 221